## Slide 1: Aplicação FreeRTOS
Alisson Lopes Furlani
12/07/2021

## Slide 2: Desenvolvimento
Iniciada a partir da demo do FreeRTOS para Linux
  FreeRTOS/Demo/POSIX_GCC
    https://www.freertos.org/FreeRTOS-simulator-for-Linux.html
  Git da aplicação desenvolvida:
    https://github.com/ALFurlani/Prova_Processo_Seletivo_01320-2021

## Slide 3: Criação de tarefas
tarefa_1 (ADC):
  Prioridade: 3
  Tempo de ciclo: 1 ms
tarefa_2 (processamento do sinal):
  Prioridade: 2
  Tempo de ciclo: 100 ms
tarefa_3 (interface serial):
  Prioridade: 1
  Tempo de ciclo: 1 ms
tarefa_4 (tempo de execução):
  Prioridade: 1
  Tempo de ciclo: 3 s

## Slide 4: Rotina da Tarefa1 - ADC
Simula uma senoide de 60 Hz
  Função sin() da biblioteca math.h
Adiciona a amostras em uma fila
  FIFO de 1000 posições
  Não permite sobrescrever dados
    Ocorre overflow e para de amostrar se os dados não forem lidos a tempo
    No caso de overflow, informa usuário (print)
  Utiliza MUTEX para ser “thread safe”

## Slide 5: Rotina da Tarefa2 – Processamento do sinal
Retira da fila as amostras existentes
  Utilizando o MUTEX
Multiplica as amostras lidas por 3,141592
Adiciona as amostras em outra fila
  FIFO de 1000 posições
  Permite sobrescrever dados (fila rotacional)
    Mantém os 1000 últimos dados (perde os mais antigos)

## Slide 6: Rotina da Tarefa3 – Interface serial
Lê entrada do usuário no terminal
  Função getchar() da biblioteca stdio.h
Monta string em um buffer local
Ao detectar a entrada da tecla ENTER (“\n”)
  Verifica se é comando cadastrado (“Obter” ou “Zerar”)
  Caso positivo, executa comando

## Slide 7: Rotina da Tarefa4 – Tempo de execução
Lê consumo de tempo das tarefas
  Função vTaskGetRunTimeStats() do FreeRTOS
Informa ao usuário (print)

## Slide 8: Perguntas?
Alisson Lopes Furlani
alisson.furlani@gmail.com